## Slide 1
IMPLEMENTACIÓN DE MONITOR HOLTER CON SOFTWARE
DE ANÁLISIS PARA RECONOCIMIENTO DE PATOLOGÍAS
CARDIACAS
Oscar Fernando Camargo A. Juan Camilo Ortiz G. Pablo Andrés Álvarez C.
Ingeniería Electrónica, Universidad Santo Tomas
RESUMEN
La utilidad de un sistema electrocardiográfico como el holter radica en la prevención de patologías que puede sufrir un paciente. Para el especialista el uso de software que le permita realizar un análisis mas rápido y detallado es una poderosa herramienta a la hora de generar un diagnostico. Al dibujar las graficas del comportamiento eléctrico del corazón, obtenidos previamente por el equipo holter, el software ejecuta diferentes modelos estadísticos para marcar las anomalías mas notorias de las graficas.
¿Que es un electrocardiograma?
El electrocardiograma (ECG) es un estudio que se realiza para la obtención del registro grafico en función del tiempo, de la actividad eléctrica del corazón. Las diferentes variaciones del potencial eléctrico en el ciclo cardiaco forman las señales características del electrocardiograma. Este es el que suministra información sobre el corazón, se puede saber cómo está el funcionamiento de sus cavidades, su ritmo cardiaco, generando así una serie de resultados que pueden ser valorados en un contexto clínico.
2. Descripción general del equipo
El equipo consiste en un holter cardiaco, con la capacidad de adquirir 12 derivaciones de las señales eléctricas del corazón, además de presentar una interfaz HMI con la cual el usuario puede marcar las diferentes actividades que realiza en su cotidianidad, además de aportar datos básicos como su edad y masa corporal. Tendrá la posibilidad de variar los tiempos de la adquisición en intervalos de 8 horas, hasta un máximo de 24 horas, el cual es el tiempo en el que se realiza el monitoreo. Además del holter que el usuario utiliza para la toma de los datos, se creara un software de lectura de los mismos en un computador con el objetivo de agilizar el proceso de interpretación por parte del especialista. El software se encargara de la reconstrucción de las gráficas, además de determinar aspectos básicos de la señal como máximo y mínimo ritmo cardiaco que el paciente presento durante el uso del holter.
Además de esto sobre las gráficas se resaltaran actividades anormales del corazón, y a través de modelos estadísticos se dará un posible diagnóstico de la patología que puede presentar el paciente.
Fig 2. Esquema de uso de holter[3]
El proyecto se divide en 3 grandes etapas:
Adquisición de la señal ECG.
Digitalización de la señal.
Software de análisis.
REFERENCIAS
[1] http://www.texasheart.org/HIC/anatomy_Esp/anato_sp.cfm
[2] http://ww2.bluejaygallery.com/?folio=9POR7JU99
[3] Ramirez Marrero Miguel angel," Manual de interpretacion de holter", segunda edicion, 2012 españa.
[4] http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-cardiovascular.html
[5] Wenger NK, Mok MV, and Ring-Ouist I. Ambulatory Electrocariografic Recording. Year book Medical Publishers, Chicago, 1981.
[6] http://www.electrocardiografia.es/ondas_ecg.html
[7] http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/2005359/contenido/cardiovasc/8_5.html
[8] http://www.texasheart.org/HIC/anatomy_Esp/anato_sp.cfm
[9] http://fisiopuj.tripod.com/Guias/1_Electrocardiograma.pdf
[10] Anylogic 6.5.0 University, XJ Technologes
Fig 1. Señal electrocardiográfica [2]