## Slide 1: PROTOTIPO ELECTRONICO DE UNA BÁSCULA GANADERA
Diego Silva Pico
Tutores: Msc. Camilo Ernesto Pardo Beainy
Msc. Oscar Eduardo Umaña Méndez

## Slide 2: INTRODUCCION
Las aplicaciones del conocimiento científico y el desarrollo de la tecnología permiten al ser humano solucionar diferentes problemas que se presentan en las actividades diarias que se desempeñan.

## Slide 3
En este sentido, el presente proyecto desarrolla un prototipo de báscula que permita a los campesinos y comerciantes obtener la información sobre el peso del ganado vivo, pues esta información es necesaria para su comercialización y la suministración adecuada de medicamentos.
La construcción de este prototipo de báscula inició con un proceso de programación, en el que se definieron los puertos del microcontrolador para el teclado, la pantalla LCD, el reloj y el puerto analógico/digital. Asimismo, se realizaron los distintos menús, necesarios para la representación del indicador de peso.

## Slide 4: PROBLEMA
En regiones apartadas de Colombia la comercialización del ganado vivo se realiza mediante un sistema de medida llamado “al ojo”, por que dispositivos mecánicos como la “romana”, frecuentemente utilizados en estas regiones, no son aptos para esta labor.

## Slide 5
Pero comercializar el ganado “al ojo” genera el siguiente problema, dado que el peso no puede establecerse con exactitud, el valor del ganado no puede determinarse con precisión, perjudicando así al vendedor y al comprador. Un segundo problema relacionado con este patrón de medida radica en el modo como se suministran los medicamentos al ganado, pues para evitar una sobredosis de medicamentos, que genere efectos adversos, es necesario aproximarse al peso exacto del animal.

## Slide 6: OBJETIVO GENERAL
Implementar un prototipo de báscula que permita pesar el ganado vivo con el fin de mejorar su comercialización y el bienestar del animal.

## Slide 7: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diseñar un prototipo de báscula electrónico. Parametrizando y acondicionando el sensores tipo viga.
Crear un software que permita calcular el peso, el valor y la dosis de medicamentos a suministrar a cada bovino.
Probar y acondicionar el indicador peso, en la báscula ganadera de la hacienda Santa Bárbara del Municipio de Tuta, Boyacá.
Implementar un sistema de carga eléctrica para facilitar la alimentación y movilización de la báscula.
Realizar una base de datos donde se encuentren las dosis de medicamentos respectivas al peso del bovino.
Determinar cuánto ha ganado o perdido de peso el bovino en un tiempo determinado.

## Slide 8: ESQUEMA ELECTRONICO

## Slide 9: SENSOR FSR
Chart: 
| 3.0616666666666665 | 3.081666666666667 | 3.2033333333333331 | 3.3116666666666665 | 3.3966666666666665 | 3.4316666666666666 | 3.55 | 3.6083333333333334 | 3.7850000000000001 | 3.7016666666666662 | 3.753333333333333 | 4.0399999999999991 | 3.9550000000000001 | 4.0449999999999999 | 4.2683333333333335 | 4.1633333333333331 | 4.2066666666666661 | 4.29 | 4.33 | 4.3450000000000006 | 4.4166666666666661 | 4.541666666666667 | 4.6533333333333333 | 4.5816666666666661 | 4.5999999999999996 | 4.6283333333333339 | 4.6550000000000002
Promedios | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1087.6 | 1225.7 | 1374.1 | 1521.6 | 1669.1 | 1816.6 | 2111.6 | 2406.6 | 2701.6 | 2996.6
Chart: 
| 3.0616666666666665 | 3.081666666666667 | 3.2033333333333331 | 3.3116666666666665 | 3.3966666666666665 | 3.4316666666666666 | 3.55 | 3.6083333333333334 | 3.7850000000000001 | 3.7016666666666662 | 3.753333333333333 | 4.0399999999999991 | 3.9550000000000001
segm1 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550
seg2 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1087.6 | 1225.7 | 1374.1 | 1521.6 | 1669.1 | 1816.6 | 2111.6
Seg3 | 2111.6 | 2406.6 | 2701.6 | 2996.6

## Slide 10: CELDA DE CARGA TIPO VIGA
Chart: 
| 4.82 | 5.19 | 9.6 | 9.76 | 9.7799999999999994 | 14.648 | 14.65 | 19.53 | 24.414400000000001 | 29.6 | 39.06 | 48.6 | 53.71 | 63.47 | 68.900000000000006 | 78.12 | 87.4 | 92.8 | 102.54 | 108.9 | 117.18 | 126.8 | 131.6 | 146.47999999999999
peso real | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 890

## Slide 11: PATRÓN DE MEDIDA

## Slide 12: EXACTITUD Y PRECISIÓN

## Slide 13: ESTRUCTURA DE PROGRAMACION

## Slide 14: COMERCIALIZACION

## Slide 15: DOSIFICACION

## Slide 16: REGISTRO

## Slide 17: CONFIGURACION RELOJ Y CREDITOS

## Slide 18: DISEÑO DE PCB

## Slide 20: INDICADOR DE PESO

## Slide 21: BASCULA GANADERA SENSOR TIPO S

## Slide 22: POWER BANK
Modelo | ES900
Batería de Li-polímero | 12000 mAh
Cargador solar | 5v/200 mAh
Input | DC 5V/2ª
Output 1 | DC 5V/1ª
Output 2 | DC 5V/2ª
Peso | 212 g
Tamaño | 144 * 78 * 18 mm

## Slide 23: COSTOS
CANTIDAD | COMPONENTE | PRECIO
1 | Lcd 4*20 | $ 55.000
1 | Teclado 4*4 | $ 9.000
2 | Celda de carga tipo viga | $ 40.000
1 | Conector para celda de carga. | $ 5.500
1 | Váquela | $ 28.000
 | Resistencia, regleta, bases, cableado. | $ 40.000
1 | Caja en acero inoxidable | $ 100.000
1 | Cargador portátil con luz solar. | $ 90.000
 | TOTAL | $ 367.500

## Slide 24: COSTO BENEFICIÓ
BASCULA: $8.000.000 aprox.
5 Kg POR ANIMAL
100 ANIMALES MENSUALMENTE
TOTAL: 500 Kg/mes

## Slide 25: CONCLUSIONES
Se logra diseñar un indicador de peso, apto para una celda de carga tipo viga (prototipo de báscula) y una celda de carga tipo S, de esta forma se logra beneficiar la comunidad ganadera.
Se logra las dos metas propuestas en este proyecto, ya que se logra mejorar la comercialización y por otro lado la dosificación de medicamentos del ganado, favorable para la comunidad ganadera que es una gran parte del territorio colombiano.
La implementación del prototipo se uso inicialmente el FSR logrando que el indicador electrónico funcionara; su implementación descubrió que es muy inestable, se acondiciono el sensor para que presentara el error más bajo, en razón a la inestabilidad del sensor FSR, se determina utilizar un sensor tipo viga para mejorar la medida en gramos, siendo más estable y exacta.
Se acondiciono el sensor tipo S, instalado en la hacienda Santa Bárbara del Municipio de Tuta, Boyacá. Mostrando en el indicador de peso electrónico el valor en kg, comparada esta medida con la del indicador mecánico (romana) situada allí mismo, se obtuvo un error o desfase respecto a esta ultima de 10 kg aproximadamente.

## Slide 26
Se implementa un sistema de alimentación de energía solar, apropiado para una movilización del indicador de peso, logrando comodidad para el ganadero en el momento de pesar ganado puesto que en sitios o en fincas carecen del suministro eléctrico tradicional, así se implementa un sistema recargable.
Se realiza dos bases de datos, se utiliza el software Excel para la primera base de datos así dar solución a la opción de dosificación respecto a los medicamentos más utilizados en el mercado de ganadero. En la segunda base de datos se registra una serie de pesos para determinar cuánto a ganado y/o perdido un animal en un determinado tiempo.
A futuro se podrá incluir aplicaciones, como lo es una impresora y un sistema de transferencia vía internet, que se adecue a la necesidad de cada ganadero, respecto a esto se lograra un mejor aprovechamiento de cada báscula para una rentabilidad de cada hato ganadero, pues hay distintos propósitos como lo es el engorde de ganado para sacrificio o un hato lechero.

## Slide 27: BIBLIOGRAFIA
Alciatore, D. Histand, B. (2007). Introducción a la mecatronica y los sistemas de medición. México: McGraw-Hill Interamericana.
Antonio, C. S. (1998). Instrumentacion Industrial. México: Alfaomega.
Basculas Prometalicos. (s.f.). Basculas Prometalicos. Obtenido de Basculas Prometalicos: http://www.prometalicos.com
Carrión L, Ochoa D, Valverde J, . (2009). Analisis del funcionamiento del sensor de fuerza resistivo (FSR). Cuenca.
Figliola, R. Beasley. Donald, E. (2009). Mediciones Mecanicas Teoría y diseño. México: Alfaomega.
García, E. (2008). Compilador C CCS y Simulador PROTEUS para Microcontroladores PIC. México: Alfaomega.
Jesús, V. G. (Septiembre de 2011). Identificación del Módulo de Elasticidad de Aluminio 6061 por Medio de la Medición de Deformación con Galgas.
Obtenido de Identificación del Módulo de Elasticidad de Aluminio 6061 por Medio de la Medición de Deformación con Galgas: http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/11491.pdf
LIZCANO GOMEZ R, PUENTES GOMEZ J, VALENZUELA SABOGAL C. (2005). CONTROL PARA UN ROBOT ARTICULADO CON TRES GRADOS DE PATA.
Obtenido de CONTROL PARA UN ROBOT ARTICULADO CON TRES GRADOS DE PATA: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis98.pdf
Mercado C. Cisneros J. Romero V. (2006). Bascula Electronica con PIC16F873. Zacatecas: Universidad Autonoma De Zacatecas.
Murillo, R. (2006). Amplificadores Operacionales . Colombia: Artes y Copias Alameda.
Pallas, R. (2008). Intrumentos Electrónicos Básicos. México: Alfaomega.
Pérez, M. (2014). Introducción Electrónica. Madrid: Paraninfo.
Velasco, J. (2009). Energias Renovables. Barcelona: Reverté.

## Slide 28
GRACIAS….